Машина для формования регенерата (МФР)

Р-100.510

Паспорт

ПР-100.510

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение изделия………………………………………………………………3

2. Устройство и принцип работы…………………………………………………...3

3. Технические характеристики…………………………………………………….4

4. Комплектность………………………………………………….............................4

5. Требования безопасности…………………………………………………………5

6. Подготовка к работе и порядок работы………………………………………….5

7. Техническое обслуживание……………………………………………………....6

8. Возможные неисправности и способы устранения……………………………..6

9. Гарантийные обязательства………………………………………………………7

10. Свидетельство о приёмке………………………………………………………..7

11. Сведения о рекламации…………………………………………………………..7

- НАЗНАЧЕНИЕ  ИЗДЕЛИЯ.

Машина Р-100.510 (далее МФР) предназначена для формования (придания формы) горячего регенерата, произведённому из резиновой крошки утилизированных шин, а также отходов  шинного и резинового производства на основе каучуков общего назначения. Применяется в комплекте с машиной по получению регенерата из резиновой крошки Р-100. Габаритные размеры представлены на рис.1.

Рис. 1

- Устройство и принцип работы.

Регенерат (~50÷70°C) подаётся в воронку питателя 1, установленной на столе 3, (подача регенерата осуществляется вручную). Захваченный шнеком регенерат  направляется в сменную фильеру 9, где он уплотняется и формируется в круглый жгут. Диаметр жгута зависит от выбранной фильеры и может составлять: 60; 70; 80 мм. На выходе из фильеры регенерат попадает на подвижный лоток 2, на котором предварительно уложена упаковочная плёнка. Запас упаковочной плёнки находится на стойке 6. Лоток с формированным в жгут регенератом, под действием выдавливающей силы перемещается вдоль оси машины ~ на 1м и ножом 4, закреплённого на кронштейне 5, производится отрезка жгута. Отрезанный жгут регенерата обёртывается в упаковочную плёнку и укладывается на поддон. Отрезка, обёртывание и укладка на поддон осуществляется вручную.

Степень уплотнения регенерата и производительность машины зависит от температуры подаваемого регенерата и параметров установленных на частотном преобразователе, который регулирует частоту вращения вала электродвигателя мотор-редуктора 9.

- Технические характеристики.

Технические характеристики представлены в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Производительность, кг/час | 0÷200 |
| Число оборотов, об/мин | 0÷63 |
| Род тока питающей сети – переменный, Гц | 50+1% |
| Напряжение, В | 380 |
| Мощность, кВт | 4,0 |
| Масса, кг | 433 |
| Габариты, мм | 4000*640*1780 |
| Срок службы, не менее, лет | 5 |

- Комплектность.

Комплект поставки представлены в табл.2

Таблица 2

| Перечень | Кол-во, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Машина Р-100.510 | 1 |  |
| Стойка под упаковочный материал | 1 |  |
| Сменные фильеры | 3 | (ф60, ф70, ф80) |
| Паспорт машины Р-100.510 | 1 |  |
| Паспорт мотор-редуктора 4МЦ2С | 1 |  |
| Паспорт частотного преобразователя | 1 |  |

- Требования безопасности.

5.1 Для безопасной работы на машине МФР необходимо ознакомиться с ее конструкцией и принципом  работы. Знать правила пожарной безопасности и техники безопасности при эксплуатации электроустановок и работы с полимерными  материалами.

5.2 Корпуса электродвигателей и рама  должны быть заземлены в соответствии с  Правилами устройства электроустановок. Сопротивление заземления не должно  превышать 0.1 Ом в соответствии с ГОСТ 12.2.007-75.

5.3 Степень защиты эл.двигателей не должны быть ниже 1Р44 ГОСТ 17494-72.

5.4  Опасными местами машины являются:

-  Загрузочная воронка питателя.

-  Вращающиеся муфты.

- Подготовка к работе и порядок работы.

6.1  Перед началом работы необходимо проверить:

- Рабочее  место,  которое  должно  содержаться  в  чистоте  и  порядке

(Запрещается  загромождать  рабочее место  посторонними  предметами).

- Исправность установки и ее механизмов.

- Наличие и исправность  ограждений  (должны быть закреплены на своих местах).

- Исправность  электрооборудования  (отсутствие  поврежденных  оголенных  и не  заключенных в металлорукава наружных проводов).

- Наличие и целостность заземления оборудования.

- Исправность срабатывания кнопки СТОП на электрооборудовании.

6.2  При работе на установке необходимо соблюдать следующие правила:

-  Следить чтобы в загрузочную воронку питателя не попадали инородные   предметы, частицы камня, стекла и другие материалы не предусмотренные в  п. 1   данного паспорта.

- Ремонт производить только при отключенном электропитании.

- В случае какой-либо опасности или замеченной неисправности немедленно  прекратить работу, известив об этом руководителя работ.

6.3  По окончании работ необходимо:

- Прекратить подачу исходного материала

-  Убрать рабочую зону от продуктов переработки.

- Техническое обслуживание.

7.1 Техническое обслуживание МФР выполняется обслуживающим персоналом.

7.2 Устанавливаются виды технического обслуживания, их порядок и периодичность, указаны в паспорте на мотор-редуктор.

- Возможные неисправности и способы устранения.

8.1 Перечень возможных неисправностей при эксплуатации и способов их устранения приведены в табл.2.

Таблица 3

| Неисправности | Возможные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Вал при пуске электродвигателя не вращается, двигатель гудит | Отсутствует напряжение на одной из фаз. | Найти и устранить разрыв цепи. |
| Течь масла по плоскости разъёма или через уплотнения вала мотор-редуктора. | Ослабли болты и шпильки, стягивающие плоскости разъёмов. Засорилось отверстие в заливной пробке. Вышла и строя манжета. | Подтянуть болты, шпильки. Прочистить отверстие. Заменить манжету. |
| Регенерат не выходит из фильеры | Забилась фильера. | Нагреть и прочистить фильеру. |

- Гарантийные обязательства.

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие машины МФР паспорту, при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, при условии выполнения технического обслуживания и плановых работ в сроки и объемах, предусмотренных системой ППР.

9.2 Гарантийный срок службы устанавливается 12 месяцев с даты пуска машины, но не более 18 месяцев с момента поставки.

9.3 Гарантии на комплектующие указаны в паспортах завода изготовителя.

- Свидетельство о приёмке.

Машина для формования регенерата Р-100.510 заводской № ________________

испытана на холстом ходу, соответствует техническим характеристикам настоящего паспорта, конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

М.П.                                             Дата выпуска

ОТК                                             Начальник цеха

Начальник ОТК

- Сведения о рекламации.

Рекламацию потребитель предъявляет заводу-изготовителю. Адрес завода 249060, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, д.Шумятино

Тел./Факс (48431) 3-73-99, 3-73-22, 3-73-78.

e-mail: bonus20488@mail.ru http://bonus-tnvd.ru